Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского района"

| СОГЛАСОВАНО Председатель Совета трудового коллектива бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского района" _____________________ Е.Н. Лузина "_____" ________________ 2021 год |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского района" _____________________Н.Г. Казанцева "_____"____________________2021 год |
| --- | --- | --- |

Инструкция по приготовлению и применению

дезинфицирующих средств

ИОТ № 46

Инструкция по приготовлению и применению

дезинфицирующих средств

ИОТ № 46

1.Общие положения

## 1.1. Настоящая инструкция разработана и утверждена в соответствии с Инструкциями производителей дезинфицирующих средств, используемых в бюджетном учреждении Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского района" (далее – учреждение).

## 1.2. Настоящая инструкция разработана с целью правильного использования дезинфицирующих средств при проведении уборки и дезинфекции помещений в учреждении.

1.3. Настоящая Инструкция утверждается приказом по учреждению.

1.4. Настоящая Инструкция распространяется на работников, которые задействованы в уборке служебных помещений.

1.5. Для проведения дезинфекции и уборки помещений применяют дезинфицирующие средства, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании. В Инструкциях по применению этих средств указаны режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

1.6. В учреждении применяются следующие дезинфицирующие средства:

Део хлор, Доместос, Моющие средства.

Моющие средства применять в соответствии с инструкцией к данному средству.

1. Общие положения

1.1. Средство «Деохлор таблетки» производится в виде таблеток весом 3,4 г., содержащих в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты с содержанием 1,5 г (44,2%) активного хлора.

Средство «Деохлор таблетки» хорошо растворимо в воде. Водные растворы прозрачные и бесцветные, имеют слабый запах хлора.

Выпускается в пластиковых банках по 300, 150 и 50 таблеток. Срок хранения таблеток составляет 3 года со дня изготовления. Срок хранения рабочих растворов не более трех суток.

1.2. «Деохлор таблетки» обладают бактерицидным (в т. ч. туберкулоцидным), вирулицидным (включая ВИЧ - инфекцию и гепатиты с парентеральными механизмами передачи) и фунгицидным действием в отношении дерматофитов, грибов рода Кандида.

1.3. Средство «Деохлор таблетки» по параметрам острой токсичности по классификации ГОСТ 12.1. относится к 3 классу умеренно - опасных веществ при введении в желудок, при нанесении на кожу к 4 классу малоопасных веществ. Средство оказывает слабое раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз. В концентрации от 0,1% по активному хлору и выше вызывает раздражение органов дыхания и глаз. Обладает слабым сенсибилизирующим действием. ПДК хлора в воздухе рабочей зоны 1, 0 мг/м3.

1.4. Растворы средства «Деохлор таблетки» предназначены для дезинфекции поверхностей в помещениях, предметов обстановки, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, игрушек, предметов ухода за больными и изделий медицинского назначения при инфекциях, для профилактической дезинфекции.

2. Приготовление рабочих растворов

2.1. Рабочие растворы «Деохлор таблеток» готовят в стеклянной, пластмассовой или эмалированной посуде, путем растворения определенного числа таблеток в воде в соответствии с таблицей 1.

Таблица № 1.

| Содержание акт. хлора, % | Количество таблеток | Количество воды (л) |
| --- | --- | --- |
| 0,015 | 1 | 10,0 |
| 0,03 | 2 | 10,0 |
| 0,045 | 3 | 10,0 |
| 0,06 | 4 | 10,0 |
| 0,075 | 5 | 10,0 |
| 0,09 | 6 | 10,0 |
| 0,1 | 7 | 10,0 |
| 0,2 | 14 | 10,0 |
| 0,3 | 20 | 10,0 |

3. Применение средства «Деохлор таблетки»

3.1. Растворы средства «Деохлор таблетки» используют для дезинфекции поверхностей в помещениях, предметов обстановки (жесткой мебели), санитарно-технического оборудования, посуды, белья, игрушек, изделий медицинского назначения (в т. ч. для изделий одноразового применения.

3.2. Поверхности в помещениях, предметы обстановки, пол, стены, санитарно - техническое оборудование протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором из расчета 100 мл/м2 или орошают из расчета 200 мл/м2. После окончания дезинфекции помещение проветривают, паркетный пол, полированную и деревянную мебель протирают сухой ветошью. Санитарно-техническое оборудование промывают чистой водой. Сильно загрязненные поверхности протираются двукратно.

3.3. Уборочный материал (ветошь) замачивают в растворе дезинфицирующего средства. По окончании дезинфекции - прополаскивают.

4. Меры предосторожности

4.1. К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлорным препаратам и хроническими аллергическими заболеваниями.

4.2. При приготовлении рабочих растворов средства «Деохлор таблетки» не требуется использование средств индивидуальной защиты.

4.3. Все работы с рабочими растворами, содержащими 0,06 % активного хлора способом протирания и погружения не требует защиты органов дыхания у персонала.

4.4. Работы с растворами, содержащими 0,1 % и выше следует выполнять с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ - 67 или РУ - 60М с патроном марки В и в герметичных очках.

4.5. Все работы проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.6. При работе с «Деохлор таблетками» соблюдать правила личной гигиены, запрещается курить, принимать пищу, пить во время проведения работ со средством. После работы руки следует вымыть водой с мылом.

4.7. Средство следует хранить в темном, прохладном месте, отдельно от лекарственных препаратов, в плотно закрытой упаковке фирмы - изготовителя.

5. Признаки острого отравления и меры первой помощи при отравлении

5.1. При несоблюдении мер предосторожности и у лиц с повышенной чувствительностью возможны острые отравления средством «Деохлор таблетки», которое проявляется в раздражении глаз, слизистых оболочек дыхательных путей (слезотечение, резь в глазах, першение в горле, кашель, насморк).

5.2. При появлении первых признаков острого отравления пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух, обеспечить покой. Прополоскать рот, нос, горло водой, после чего дать теплое питье (молоко с питьевой содой: 1 чайная ложка на стакан молока), провести ингаляцию содовым раствором (1 чайная ложка питьевой соды на стакан воды). При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При попадании раствора средства на кожу следует смыть его водой.

5.4. При попадании средства в глаза промыть их под проточной водой в течение 10 минут, закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.5. При случайном попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля или стакан молока.

6. Условия хранения

6.1. Средство хранят в закрытом складском помещении и упаковке производителя в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от отопительных приборов при температуре до 40 °С, отдельно от продуктов питания, лекарственных средств.

Гель "Доместос"

Гель "Доместос" — это универсальный продукт, который можно использовать не только для чистки унитаза, ванны, стоков и сливов, но и добавлять его в воду для мытья различных поверхностей, использовать для уборки на кухне и даже для дезинфекции детских игрушек и отбеливания белья. В отличие от большинства бытовых чистящих средств гель "Доместос" содержит активное дезинфицирующее вещество, которое распадается сразу после применения на безопасные компоненты, а значит, не загрязняет окружающую среду и безопасен для людей.

"Доместос" применяется для дезинфекции и обеззараживания различных поверхностей. Средство помогает уничтожить патогенных микроорганизмов, удалить ржавчину, налет и прочие загрязнения. Важно соблюдать нужную концентрацию и помнить о средствах защиты.

Чтобы открыть, надавите на уплотнения по бокам колпачка и поверните против часовой стрелки. Чтобы закрыть, поверните колпачок по часовой стрелке до щелчка.

### Применение неразбавленным

Унитаз: Нанести "Доместос" под ободок унитаза (около 80 мл). Для максимального эффекта оставьте на ночь. "Доместос" очистит грязь, устранит неприятные запахи и уничтожит микробы.

Раковины: Нанести "Доместос" на поверхность и обработать с помощью щетки. Через 5 мин тщательно смыть. "Доместос"  очистит грязь и уничтожит микробы, включая грибок.

Сливы и водостоки на кухне: Налить "Доместос" в сливное отверстие, оставите на    5 мин, затем промыть водой.

### Применение разбавленным

- Основная концентрация "Доместоса" для дезинфекции – 1 колпачок на 1 л. Это позволяет уничтожить большую часть микроорганизмов, не повредив при этом обрабатываемые поверхности. Для тканей нужна меньшая концентрация, с целью удаления плесени – более высокая. При использовании средства необходимо надевать перчатки, не допускать попадания в глаза или на кожу.

- Пол и рабочие поверхности: 4 колпачка "Доместос" на 5 литров воды.

Кафель: 4 колпачка "Доместос" на 5 литров воды. Смочите губку в растворе и обработайте кафель. "Доместос" очистит поверхность и уничтожит микробы, включая грибок.

- Губки для мытья посуды и тряпки: Замочите в растворе для дезинфекции (2 колпачка "Доместос" на 3 литра воды).

- Отбеливание: 1 колпачок "Доместос" на 5 литров воды. Замочите белье на 45 мин, затем тщательно прополощите. Для замачивания на ночь добавьте 1/2 колпачка "Доместос" на 5 литров воды.

### Меры предосторожности

- Не используйте неразбавленным для мытья полов.

- Не используйте на металлических поверхностях с эмалированным, золотым и хромированным покрытием.

- Не используйте для шерстяных, шелковых, цветных и синтетических тканей, а также для кожи.

- Не допускайте попадания на мебель, ковры и обивку. В случае попадания "Доместос" на эти поверхности протрите их и тщательно промойте водой.

- Вымойте руки после использования "Доместос".

- Рекомендуется использовать резиновые перчатки.

- Не смешивайте с другими средствами во избежание образования опасного газа (хлор).

- При использовании неразбавленного продукта обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении.

- Избегать попадания в глаза и на кожу. Оказывает раздражающее действие. В случае попадания немедленно промойте большим количеством воды. При необходимости обратитесь к врачу.

- При попадании "Доместос" внутрь выпейте один-два стакана воды или молока. Немедленно обратитесь к врачу и предъявите эту емкость или этикетку.

- Не переливайте содержимое в другие емкости.

Условия и сроки хранения

- Хранить в прохладном месте, в вертикальном положении.

- Срок годности: см. на упаковке.

- Хранить в местах недоступных для детей.

- Не использовать после истечения срока годности.

Разработал

Заведующий хозяйством                                                                                     Н.И. Огуля

Согласовал:

Специалист по охране труда учреждения:                                              Л.В. Николаенко

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| с инструкцией | по приготовлению и применению дезинфицирующих средств |
| --- | --- |
| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |